MEMORIAL DESCRITIVO

PRAÇA DE ESPORTES GOVERNADOR BIAS FORTES

Proprietária: Prefeitura Municipal de Tupaciguara

PROJETO:  
Reforma e ampliação da Praça  de Esportes Governador Bias Fortes

CONTRATO DE REPASSE ME 0296910-52/2009

1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este projeto propõe a continuidade da obra de Reforma e Ampliação da Praça de Esportes,  iniciada em 2010, tendo sido executada já por 2 empresas, quais sejam, Força Engenharia Ltda e Cteng Construção e Tecnologia em Engenharia Ltda.,

Este Memorial refere-se apenas aos serviços remanescentes.

Serão tratados separadamente, assim como o faz a   Planilha   Orçamentária,   cada peça  que compõe o projeto: Portaria, Vestiários, Quadras a reformar, Quadra a construir, Parque aquático, Campo Society e Pista de skate.

Como os serviços preliminares já forma executados, serão refeitos 2 serviços essenciais para a retomada da obra:  a limpeza da obra, que encontra-se paralisada há 4 anos, e a instalação de 2 placas de obra, sendo uma contendo informações sobre a empresa executora e outra placa modelo padrão do Ministério dos Esportes.

2 – PORTARIA

A edificação da Portaria está já executada, faltando os serviços de acabamento:

2.1 – Piso em granitina nos locais indicados no projeto arquitetônico e deverá ser colocado Juntas plásticas niveladas com placas de 1,20m x 1,20mm x 8 mm de espessura, aplicada sobre contra piso de concreto devidamente fresado para garantir uma perfeita ponte de aderência.

Os rodapés serão da mesma natureza do material do piso, com 10cm de altura.

2.2 –  Esquadrias todas metálicas

Serão inseridas 2 (duas) janelas de abrir em vidro temperado 8mm, 1 (uma) janela tipo basculante em vidro temperado 8mm, 1 (um) guichê de correr em vidro temperado 8mm, 3 (três) portas de abrir em alumínio com pintura eletrostática na cor branco neve, 1 (um) portão de abrir metálico e 1 (um) portão tipo sanfonado metálico.

As esquadrias de alumínio deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto.

Todas as grades de proteção e os quadros fixos ou móveis além de bem esquadrinhados, levarão soldas nas emendas e deverão se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desapareçam saliências e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados e limados.

2.3 -  Equipamentos,  louças e metais

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Nos locais previstos no Projeto Arquitetônico, deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira plástica  tipo dispenser e  papeleira inox , espelho de cristal aparafusado sem moldura.

As louças serão brancas, da marca Celite ou similar, os metais serão cromados, da marca Bometal ou similar.

Bancadas de granito cinza andorinha onde indicado no projeto arquitetônico.

Catraca mecânica na entrada da portaria.

2.4 – Pintura

Locais: Toda edificação será pintada conforme áreas do projeto arquitetônico.

Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Pintura Latex acrílico em paredes internas e externas e tetos, à base de resinas acrílica, resistente à lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.

19.7 - 	As esquadrias metálicas deverão vir de fábrica, fostalizadas a quente e pintadas com zarcão, para depois receberem a pintura definitiva em tinta esmalte.

3 – VESTIÁRIOS

A edificação dos vestiários também encontra-se em fase de acabamento, sendo que alguns serviços deverão ser refeitos por motivo de deterioração pelo tempo e por vandalismo de invasores.

Estes serão serviços refeitos pela Prefeitura Municipal.

3.1 - No entorno da  edificação, deverá ser feito passeio de proteção de cimento rústico, em toda a largura do afastamento e caimento no sentido do pé da parede para fora.

3.2 – As portas de entrada serão de madeira e os portais serão de primeira qualidade, conforme medidas e quantidades descriminadas em projeto. As portas internas, para os boxes, serão de madeira com dimensões 80x170cm (para os boxes PNE) e 60x170cm (para os boxes comuns) , todas aparelhadas com tarjetas de livre/ocupado e fixadas em divisórias de granito cinza andorinha.

Todas as portas de passagem interna serão de madeira tipo prancheta, encabeçada, lisa, espessura não inferior a 3,5cm, emassadas e pintura em esmalte, conforme descrição em projeto.

Todas as portas de madeira levarão dobradiças 3 1/2” cromadas.

As fechaduras serão de primeira qualidade, cromadas, tipo bola com chave de cilindro.

As esquadrias de alumínio deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto.

As janelas serão de metalon e vidros basculantes.

3.3 - Equipamentos,  louças e metais

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Nos locais previstos no Projeto Arquitetônico, deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira plástica  tipo dispenser e saboneteira inox fixadas na parede dos chuveiros,  papeleira inox , e 8 espelhos de cristal aparafusado sem moldura.

As louças serão brancas, da marca Celite ou similar, os metais serão cromados, da marca Bometal ou similar.

Bancadas de granito cinza andorinha onde indicado no projeto arquitetônico.

3.4 - Pintura externa, de teto e esquadrias:

Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Pintura PVA Latex em paredes internas e externas e tetos, à base de resinas acrílica, resistente à lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.

As portas de madeiras serão previamente emassadas e receberão tinta esmalte, o mesmo deve ser bastante homogeneizado, antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa.

As esquadrias metálicas deverão vir de fábrica, fostalizadas a quente e pintadas com zarcão, para depois receberem a pintura definitiva em tinta esmalte.

4 – PARQUE AQUÁTICO

4.1  Piscina  infantil já executada, devendo ser impermeabilizada com cimento impermeabilizante e    revestida com pastilhas cerâmicas.

A piscina maior deverá ser aterrada em sua parte mais profunda, de modo a resultar a profundidade da piscina de 1,50m.  Toda a cerâmica existente será retirada e as paredes receberão a aplicação de impermeabilização com manta asfáltica com uma camada de proteção mecânica de 2cm (reboco) e sobre essa camada será aplicado o revestimento com pastilhas cerâmicas.

4.2 – O entorno das piscinas será pavimentado com pedra São Tomé serrada, de 15x30cm, aplicada sobre contrapiso de concreto com 5cm de espessura

5 – QUADRAS E GINÁSIO

As duas quadras existentes serão reformadas. O piso das mesmas serão restaurados, procedendo-se ao apicoamento do piso existente na profundidade de 1,0cm e posterior construção de piso cimentado desempenado com espessura de 2,0cm, sobre o qual será feita uma nova pintura para demarcação. As muretas já foram reconstruídas, e de verão receber pintura acrílica.

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA– A quadra coberta está localizada entre o campo society e o parque aquático com fundações e estrutura metálica executadas.  Sobre o talude formado no entorno da quadra será construída uma arquibancada em concreto armado de acordo com a especificações do projeto. O piso será executado em malha de aço de 15x15x10cm de concreto armado com ferro de ø ¼ mm. Após o processo a quadra será integralmente polida e sobre ela será feita a pintura de demarcação. As muretas deverão ser construídas em tijolos cerâmicos maciços de acordo com as especificações do projeto. A cobertura será com telhas metálicas apoiadas em estrutura metálica.

A quadra coberta será equipada com conjuntos de traves para futsal, conjuntos para vôlei e tabelas de basquete

6 – CAMPO SOCIETY

A grama já plantada será recuperada após capina. Será colocado alambrado na extremidade de todo o campo, sendo que nas laterais de sua largura terá altura de 2,40m e, nas laterais de seu comprimento terá altura de 4,80m, de acordo com projeto

7 – PISTA DE SKATE

A estrutura da pista de skate já foi executada, mas a rampa deverá receber uma camada de concreto polido O piso que envolve a pista será cimentado com espessura de 1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente. Serão instalados também: um guarda-corpo metálico com corrimão em ferro barra chata 3/16" no alto da rampa e corrimãos em tubo de aço galvanizado 2 ½” nas laterais dos caixotes e rampa central.

INSTALAÇÕES EM GERAL

8 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

8.1 - Água

8.1.1 - Água – Todos os serviços e materiais deverão seguir especificações de projeto Hidro Sanitário com tubulação em PVC soldável. A tubulação de PVC deverá ser colocada totalmente embutida na alvenaria, devendo ter cuidados especiais para que os castelos dos registros fiquem totalmente livres dos revestimentos. Não será permitida qualquer curvatura de tubulação sem as respectivas conexões. Todos os terminais deverão ficar convenientemente vedados com plugs para o teste da tubulação e somente poderão ser retirados quando da colocação definitiva dos metais.

8.1.2 - Deverão ser previstos joelhos galvanizados nos locais onde serão instalados metais.

8.1.3 - As válvulas de descarga serão de primeira qualidade com acabamento cromado, da marca Deca ou similar.

8.2 – Esgoto e águas pluviais

8.2.1 – Deverá ser obedecida a NBR 8160 que se refere à execução, e aos materiais a serem empregados na obra tudo de acordo com projeto HidroSanitário em anexo.

As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e o tipo das tubulações. Os tubos, de PVC para esgoto ficando perfeitamente embutido na alvenaria e no piso.

Caixas de inspeção em alvenaria de tijolo furado ou maciço, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, ou pré-moldadas em concreto, obedecida as dimensões previstas e detalhes do projeto hidráulico, com caimento suficiente para permitir o perfeito escoamento. A tampa será de concreto com 05 cm de espessura, pré-moldada.

8.2.2 – As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 30cm. Nos trecho onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido.

8.3 – Equipamentos louças e metais

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

8.3.1 – Nos locais previstos no Projeto Arquitetônico, deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira, papeleira.

8.3.2 – As louças serão brancas, da marca Celite ou similar, os metais serão cromados, da marca Bometal ou similar.

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 - As instalações da obra serão executadas de acordo com o Projeto de eletricidade, e seguindo as normas NB-3 e NB–57, devendo apresentar pontos de luz, tomada, interruptores em quantidade suficiente e de acordo com as normas. A fiação deverá ter quesitos antichama, e nos circuitos enterrados deverão ser usadas fiações apropriadas.

A iluminação interna será com lâmpadas fluorescentes abrigadas em calhas e refletores para exterior.

20 - LIMPEZA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados os pisos, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos resultantes da obra deverão ser removidos até a entrega final da mesma.

Tupaciguara, 18 de julho de 2.019

______________________________________

Daisy Paim Sansoni

CREA 45.711/ D MG